## Slide 1
SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
TALLER REGIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES, CAMBIO CLIMATICO.

## Slide 2
PREVAED 068
Una señal representa un mensaje general de seguridad, obtenido por medio de una combinación de formas geométricas y colores y que, mediante la adición de un símbolo gráfico o texto, expresa un particular mensaje de seguridad.
Conceptos Generales
La señalización dentro de una institución educativa, debe proveer información eficaz que permita a los estudiantes y docentes un completo entendimiento de la acción que se debe de tomar.
Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 2004. Señales de seguridad

## Slide 3
Tipos de señalización: Por su Función
Señal de Emergencia
Es la señal de seguridad que indica la ubicación de materiales y equipos de emergencia.
Extintor
Señal de Evacuación
Es la señal de seguridad que indica la vía segura de la salida de emergencia a las zonas de seguridad.
Punto de reunión
Señal de protección
contra incendios:
Es la señal de seguridad que sirve para ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de protección contra incendios.
Alarma contra incendios
Señal de Advertencia o precaución:
Es la señal de seguridad que advierte de un peligro o de un riesgo.
Señal de Advertencia prohibición:
Es la señal de seguridad que prohíbe el comportamiento susceptible de provocar un accidente.
Peligro a obstáculo
Prohibido fumar

## Slide 4
Tipos de señalización: Por su Luminiscencia
Por su comportamiento ante la luz se clasifica en :
Señales Convencionales
Son aquellas que no poseen ningún efecto lumínico
Señales Fotoluminiscentes
Son aquellas que ayudan a identificar las salidas de emergencia o rutas de evacuación en caso de apagones repentinos. Son generadas por pigmentos inorgánicos no tóxicos que absorben y almacenan la luz artificial.
Señales Retroreflectantes
Son las señales que reflejan la luz de vuelta hacia la fuente sin importar el ángulo de incidencia.

## Slide 5
COMPONENTES DE SEÑALES
COLOR
FORMA GEOMÉTRICA
SÍMBOLO
Ejemplo:
Punto de Reunión en Caso de Emergencia
Todas las señales deben considerar los componentes:
Color, forma y símbolo ; según lo establecido en la Norma Técnica Peruana 399.010-1
Ejemplo:
Señales de Evacuación (Verde)
Señales Contra Incendios (Rojo)
Ejemplo:
Rectangular y circular.

## Slide 6
Tipos de señalización: Por su Color

## Slide 7
Tipos de señalización: Por su Color

## Slide 8
Tipos de señalización: Por su Color

## Slide 9
Tipos de señalización: Por su Color

## Slide 10
Tipos de señalización:
Por su Color

## Slide 11
COMPONENTES DE SEÑALES
SEÑAL DE SALIDA DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN ADICIONAL
FLECHA DIRECCIONAL
COLOR
SÍMBOLO
COMPONENTES: COLOR + FORMA GEOMÉTRICA +SÍMBOLO

## Slide 12
COMPONENTES DE SEÑALES
INFORMACIÓN ADICIONAL
FLECHA DIRECCIONAL
Estas señales se pueden colocar arriba, abajo, izquierda o derecha de la señal principal.

## Slide 13
FORMATO DE SEÑALES Y CARTELES SEGÚN DISTANCIA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN
SEGÚN EL NTP 399.010-1
SÍMBOLO |  |  |  |  | 
 | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO | UBICACIÓN DE EXTINTOR | RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA | RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA | ESCALERA DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN | INDICA ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO | INDICACIÓN DE EXTINTOR | INDICA SENTIDO Y RUTA DE EVACUACIÓN (DERECHA) | INDICA SENTIDO Y RUTA DE EVACUACIÓN (IZQUIERDA) | INDICA UBICACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA
MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO | PVC AUTOADHESIVO | PVC AUTOADHESIVO | PVC AUTOADHESIVO | PLÁSTICO DE 500 MICRAS

## Slide 14
DIMENSIÓN DE LAS SEÑALES
FORMATO DE SEÑALES Y CARTELES SEGÚN DISTANCIA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN
SEGÚN EL NTP 399.010-1
SÍMBOLO |  |  |  |  | 
 | ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO | UBICACIÓN DE EXTINTOR | RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA | RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA | ESCALERA DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN | INDICA ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO | INDICACIÓN DE EXTINTOR | INDICA SENTIDO Y RUTA DE EVACUACIÓN (DERECHA) | INDICA SENTIDO Y RUTA DE EVACUACIÓN (IZQUIERDA) | INDICA UBICACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA
MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO | PVC AUTOADHESIVO | PVC AUTOADHESIVO | PVC AUTOADHESIVO | PLÁSTICO DE 500 MICRAS

## Slide 15
DIMENSIÓN DE LAS SEÑALES
FORMATO DE SEÑALES Y CARTELES SEGÚN DISTANCIA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN
SEGÚN EL NTP 399.010-1
SÍMBOLO |  |  |  |  | 
 | SALIDA DE EMERGENCIA | DETECTOR DE HUMO | DETECTOR DE TEMPERATURA | GABINETE CONTRA INCENDIOS | ZONA DE EVACUACIÓN
DESCRIPCIÓN | INDICA UBICACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA | DETECTOR DE HUMO CON ALARMA SONORA | DETECTOR DE TEMPERATURA CON ALARMA SONORA | GABINETE CONTRA INCENDIOS (MANGUERA 100 PIES) | INDICA PUNTO DE EVACUACIÓN
 |  |  |  |  | CÍRCULO PINTADO COLOR AMARILLO EN PISO
MATERIAL | PLÁSTICO DE 500 MICRAS | EQUIPO | EQUIPO |  | 
DIMENSIONES | 0.30 X 0.40 |  |  | 0.80 X 1.00 | LINEA= 0.10CM RADIO= 2.50
T
S

## Slide 16
DIMENSIÓN DE LAS SEÑALES
FORMATO DE SEÑALES Y CARTELES SEGÚN DISTANCIA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN
SEGÚN EL NTP 399.010-1
SÍMBOLO |  |  |  | 
 | UBICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA | TABLERO GENERAL | NO USAR | Nª DE PISO Y AFORO
DESCRIPCIÓN | LUZ DE EMERGENCIA DE SEÑALIZACIÓN PARA ADOSAR A LA PARED CON BATERÍA TIPO NiCd PARA OPERAR MÁS DE 1 HORA, ARTEFACTO IGUAL O SIMILAR AL TIPO GW 80220 STARTEC-NF-220V 60Hz DE GEWISS. | INDICA UBICACIÓN DE PELIGRO ALTO VOLTAJE | INDICA PROHIBICIÓN EN CASO DE SISMO O INCENDIO | INDICA EL PISO EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS Y LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PERSONAS
MATERIAL |  | PLÁSTICO DE 500 MICRAS | PLÁSTICO DE 500 MICRAS CON DOBLEZ DE FIJACIÓN | 

## Slide 17
DIMENSIÓN DE LAS SEÑALES
FORMATO DE SEÑALES Y CARTELES SEGÚN DISTANCIA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN
SEGÚN EL NTP 399.010-1
SÍMBOLO |  |  |  |  | 
 | BOTIQUÍN | PUERTA CORTA FUEGO | MURO AISLANTE DE FUEGO | PULSADOR DE ALARMA | CENTRAL DE ALARMAS
DESCRIPCIÓN | BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS | INDICA PUERTA CORTA FUEGO Y HUMO CON CIERRAPUERTAS. EJEMPLO: PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO. | MURO A PRUEBA DE FUEGO Y HUMO DE 2 HORAS | PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIOS INCLUYE SEÑAL SONORA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA | CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

## Slide 18
SEÑALES EN IE
SEÑALIZACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Se debe tener en cuenta:
Medios de escape o evacuación
Sistemas y equipos de prevención y protección contra incendios, según lo establecido en las NTP correspondiente.
Se debe señalizar los riesgos en general según lo establecido en la NTP correspondiente.
NTP (Norma técnica peruana)

## Slide 19
SEÑALES EN IE
SEÑALIZACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN
ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO
SALIDA
PUNTO DE REUNIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
RUTA DE EVACUACIÓN-ESCALERA
RUTA DE EVACUACIÓN
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERSONAS

## Slide 20
SEÑALES EN IE
SEÑALIZACIÓN BÁSICA DE ADVERTENCIA DE RIESGOS Y CONTRA INCENDIOS
RIESGO ELÉCTRICO
SUSTANCIA INFLAMABLE
PUESTA A TIERRA
EXTINTOR
ALARMA CONTRA INCENDIOS
ESCALERA DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
SALIDA DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO
MANGUERA CONTRA INCENDIOS

## Slide 21
CONSIDERACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN
Las señales se instalarán a una altura apropiada en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos. Si se trata de un riesgo general se instalará en el acceso a la zona de riesgo.
El lugar para la ubicación de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible.
No se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí.
Si la iluminación general es insuficiente, se empleará iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes.

## Slide 22
UBICACIÓN DE LAS SEÑALES
La distancia del nivel del piso terminado hasta la base de la señal debe ser de 1,6 m a 1,8 m
En el caso de estar cerca de la puerta o salida la distancia no será menor de 2.00 m.
1.80
ALTURA DE COLOCACIÓN DE SEÑALES

## Slide 23
UBICACIÓN DE LAS SEÑALES
Las señales de zonas seguras internas se colocarán en elementos estructurales.
Ejemplo:
En una edificación con estructura sea tipo porticada con presencia de columnas y vigas, las señales de zona segura interna se ubicarán en las columnas o placas estructurales.
SEÑALES DE ZONAS SEGURAS
Las señales NO deberán ser obstruidas por maquinaria, o cualquier otro elemento.

## Slide 24
UBICACIÓN DE LAS SEÑALES
En instituciones educativas que tienen horario nocturno las señales
deberán ser del tipo fotoluminiscentes.
SEÑALES FOTOLUMINISCENTES

## Slide 25
UBICACIÓN DE LAS SEÑALES
Se debe colocar un aviso de reunión en caso de emergencia.
Las zonas de reunión deben ser áreas abiertas como la zona deportiva o estacionamiento.
SEÑALES DE REUNIÓN
Patio de recreación
Estacionamiento

## Slide 26
UBICACIÓN DE LAS SEÑALES
Se colocará dentro del tópico y áreas públicas como: cafetería o sala de profesores, de forma visible dentro del ángulo visual.
SEÑAL DE BOTIQUÍN
Los elementos que debe tener un botiquín pueden ser consultados en “La Guía para la Organización de Simulacros Escolares”

## Slide 27
UBICACIÓN DE LAS SEÑALES
Se colocará una señal en caso esté cerca de aulas con objetos inflamables.
Se colocará cerca al tablero de electricidad o grupo electrógeno si se tuviera.
SEÑALES DE PELIGRO
1
2

## Slide 28
SALIDA
RUTA DE EVACUACIÓN
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## Slide 29
SEÑALES EN IE EN ESPACIOS ABIERTOS
SEÑALIZACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS
Para determinar la señalización en un área libre debemos tener en cuenta:
Las áreas de seguridad externas son: Patios amplios, jardines, plazas y playas de estacionamiento.
Evitar colocar señales cerca de elementos y/o objetos como árboles, postes eléctricos, vidrios, letreros, cables eléctricos, etc., que puedan caer sobre las personas.

## Slide 30
SEÑALES EN IE EN ESPACIOS ABIERTOS
La señal más utilizada es la de la de punto de reunión en caso de emergencia.
Los ambientes abiertos concentran una multitud de personas , por tanto es necesario que las señales de emergencia puedan ser visualizadas a larga distancia.

## Slide 31
SEÑALES EN IE EN ESPACIOS ABIERTOS
Las instituciones educativas que tengan áreas libres y amplias de concreto
(patios de formación, canchas deportivas) se pintarán círculos de color amarillo de 3.50 a 4.00 m de diámetro con franja de 0.10 m, como zonas de seguridad.
CÍRCULO AMARILLO DE 0.10M DE ANCHO
DIÁMETRO DE 3.5 A 4M

## Slide 32
SEÑALES EN IE EN ESPACIOS ABIERTOS
Las instituciones educativas que NO tengan áreas libres internas apropiadas, la evacuación debe direccionarse hacia las calles colindantes, sin embargo, no está permitido ser dibujada, pintada y/o señalizada.

## Slide 33
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION